Załącznik do uchwały

Nr XXXVIII/282/2017

Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 listopada 2017 r.

# WIELOLETNI PLAN

ROZWOJU  I  MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ  WODOCIĄGOWYCH

I  KANALIZACYJNYCH

NA  LATA  2018 – 2020

DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

W ŻARKACH

Październik 2017

Spis  treści:

I.  Informacje ogólne

1.1. Informacja o planie wieloletnim

1.2. Informacje ogólne o zakładzie

1.3. Teren działania Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach

II. System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

2.1. Opis stanu istniejącego urządzeń wodociągowych

2.2. Wnioski do stanu istniejącego urządzeń wodociągowych

2.3. Opis stanu istniejącego urządzeń kanalizacyjnych

  - Wnioski do stanu istniejącego urządzeń kanalizacyjnych

III. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

IV. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2018-2020

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

- Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków

VI.  Przewidywane nakłady inwestycyjne w latach 2018-2020

VII. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

I.  Informacje ogólne

1.1. Informacja o planie wieloletnim

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)

z późniejszymi zmianami) Zakład Usług Komunalnych  ma obowiązek opracować wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Plan musi być zgodny z kierunkami rozwoju Gminy, określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz strategią Gminy.

Niniejszy plan został opracowany w oparciu o następujące materiały:

1. Dokumentacje i projekty istniejących sieci wodociągowych, ujęć i urządzeń

związanych z ujmowaniem i dystrybucją wody na terenie Gminy Żarki

2. Operaty wodno-prawne na eksploatację wód podziemnych na terenie Gminy Żarki

3. Dokumentację i projekt oczyszczalni ścieków oraz urządzeń związanych z odbiorem

i oczyszczaniem ścieków

4. Wizje w terenie.

  - Informacje ogólne o zakładzie

Adres jednostki: 42-310 Żarki ul. Leśniowska 55

Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny Regon: 152144149 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 5771870813

Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych, zwanego dalej „Zakładem” jest realizacja zadań w zakresie wodociągów - zaopatrzenie w wodę, kanalizacji sanitarnej - oczyszczanie ścieków komunalnych a w szczególności:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę

- zbiorowe odprowadzanie ścieków

- oczyszczanie ścieków

- eksploatacja, konserwacje, remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- realizacja drobnych zadań inwestycyjnych

- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

- wykonywanie usług dla ludności w zakresie wykonywania podłączeń wodociągowych i

kanalizacyjnych

- wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych

- pełnienie nadzorów branżowych

- wnioskowanie w sprawie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Obszarem działalności Zakładu jest Gmina Żarki.

Podstawowymi źródłami przychodu Zakładu są:

- sprzedaż wody

- oczyszczanie ścieków

- usługi dodatkowe związane z wodociągami i kanalizacją.

Zakład Usług Komunalnych w Żarkach jest samorządowym zakładem budżetowym, którym kieruje Kierownik powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.

Zakład posiada trzy działy:

- Finansowo-Administracyjny

- Eksploatacji

- Oczyszczalni ścieków

Zakład posiada następujący sprzęt:

2 samochody osobowe

1 samochód osobowo-towarowy

1 koparko-ładowarka

1 ładowarka

1 ciągnik z beczką asenizacyjną

1 urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnej typu WUKO na przyczepce

2 urządzenia do wykrywania awarii na sieci wodociągowej

2 pompy szlamowe

3 agregaty prądotwórcze

Sprzęt monterski i narzędzia

W budynku użyczonym prze Urząd znajdują się 3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie warsztatowe, pomieszczenie magazynowe i socjalne dla pracowników oraz dobudowany garaż a także garaż wolnostojący blaszany.

Budynek jest stary i mimo remontów w latach ubiegłych wymaga kapitalnego remontu z możliwością nadbudowy na pomieszczenia biurowe, archiwum zakładowe, rozbudowanie zaplecza socjalnego dla zwiększającej się liczby pracowników.

Więźba dachowa i pokrycie dachu wymaga wymiany. W celu ograniczenia strat ciepła cały budynek należałoby ocieplić wraz ze stropem i otynkować oraz wymienić zużyty kocioł gazowy.

Celem remontu byłoby również wydzielenie dwóch dodatkowych  pomieszczeń  biurowych dla kierownika i do obsługi klienta.

Brakuje pomieszczeń garażowych dla koparko-ładowarki oraz ciągnika z beczką asenizacyjną. Obecnie garaże są wynajmowane co generuje koszty opłacania wynajmu.

Z uwagi na duże koszty remontu budynku Zakład nie jest w stanie wykonać  remontu z własnych środków finansowych.

Na  dzień  obecny  zatrudnionych  jest w Zakładzie 11 pracowników plus dwie osoby zatrudnione czasowo na 6 m-cy z Biura Pracy.

Monterzy oprócz utrzymania sieci, wykonują odczyty wodomierzy oraz roznoszą faktury.

1.3. Teren działania Zakładu Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych działa na terenie Gminy Żarki.

W skład Gminy Żarki wchodzą następujące miejscowości:

- miasto Żarki

- sołectwo Czatachowa

- sołectwo Jaroszów

- sołectwo Jaworznik

- sołectwo Kotowice

- sołectwo Ostrów

- sołectwo Przybynów

- sołectwo Suliszowice

- sołectwo Wysoka Lelowska

- sołectwo Zaborze

- sołectwo Zawada

Gmina Żarki położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na terenie zlewni rzeki Warty.

Gmina ma charakter produkcyjno – usługowo – rzemieślniczy oraz rekreacyjno – turystyczny.

II. System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

2.1. Opis stanu istniejącego urządzeń wodociągowych

W chwili obecnej wszystkie miejscowości na terenie gminy posiadają sieć wodociągową.

Pokrycie zapotrzebowania na wodę dla gospodarstw domowych, rolnictwa i drobnego przemysłu w zabudowie zwartej odbywa się poprzez wodociągi grupowe:

„Kotowice – Jaworznik – Żarki – Wysoka Lelowska – Ostrów”

„ Zawada – Jaroszów – Przybynów”

„Czatachowa – Suliszowice”

„Zaborze” - wodociąg wiejski

Zapotrzebowanie na wodę w zabudowie rozproszonej na terenie gminy pokrywane jest ze studni własnych mieszkańców.

Na trenie Gminy Żarki znajdują się 4 czynne ujęcia wody zlokalizowane w:

- Kotowicach

- Czatachowej

- Zawadzie

- Zaborzu

oraz 6 czynnych studni głębinowych. Pokrywają one całkowicie zapotrzebowanie na wodę mieszkańców gminy oraz ludności czasowo przebywającej na terenie gminy w okresie letnim. Nie zachodzi konieczność zakupu wody od innych gmin.

Usytuowanie, czas budowy i parametry studni głębinowych są następujące:

| Lp. | Ujęcie wody miejscowość | Nazwa studni | Rok budowy | Głębokość studni w m | Qmax m³/h | Depresja m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotowice | Studnia nr 1 | 1967 | 85 | 25 | 0,0 |
| 2. |  | Studnia nr 2 | 1980 | 100 | 130 | 4,8 |
| 3. |  | Studnia nr 3 | 1993 | 110 | 130 | 1,8 |
| 4. | Czatachowa | Studnia Nr 1 | 1976 | 92 | 23 | 3,0 |
|  |  | Studnia Nr 2 | 1985 | 90 | 13 | 6,5 |
| 5. | Zawada | Zawada | 1958 | 116 | 25 | 1,1 |
| 6. | Zaborze | Zaborze | 1959 | 87 | 10,7 | 0,35 |

Miasto Żarki od 1990 roku zasilane jest w wodę z ujęcia głębinowego w Kotowicach.

W 2016 roku zostało odwiercona nowa studnia głębinowa w miejscowości Jaworznik. Obecnie trwają prace projektowe zagospodarowania studni i określenia jej zasobów eksploatacyjnych.

Cała sieć wodociągowa w gminie pracuje w układzie grawitacyjnym, wykorzystując występujące na terenie gminy konfiguracje terenu do lokalizacji zbiorników wyrównawczych.

Jedyna czynna przepompownia znajduje się na terenie Jaworznika-Koziegłówki

i zamontowana w niej pompa pozioma przepompowuje wodę i podnosi ciśnienie do kilkunastu gospodarstw zlokalizowanych powyżej przepompowni.

Wybudowana w latach 1986 – 1988 przepompownia usytuowana w Wysoce Lelowskiej jest nieczynna.

Ujęcia wody pracują w układzie jednostopniowego pompowania wody  i posiadają  małe  zużycie  energii  elektrycznej  na  1 m³  wyprodukowanej wody.

Aktualnie na terenie gminy eksploatowanych jest 6 studni głębinowych jednakże z przyczyn  ekonomicznych  główne  zasilanie  w wodę odbywa się z 4 studni o największych wydajnościach:

- Kotowice studnia nr 3

- Czatachowa studnia nr 1 i nr 2 pracujące naprzemiennie

- Zawada

- Zaborze.

Pozostałe 2 studnie w Kotowicach są studniami awaryjnymi np. na wypadek prac remontowych.

###### Ujęcie  Kotowice

Ujęcie zaopatruje w wodę następujące miejscowości:

- Kotowice

- Jaworznik

- Żarki

- Wysoka Lelowska

- Ostrów.

Zaopatrzenie w wodę sieci wodociągu grupowego Kotowice – Jaworznik – Żarki – Wysoka Lelowska – Ostrów odbywa się na zasadzie pompowania jednostopniowego. Woda pobierana jest ze studni głębinowej podstawowej za pomocą podwodnego agregatu pompowego  o wydajności 127 m³/h, wysokość podnoszenia 90 m, z silnikiem elektrycznym o mocy 45 kW i tłoczona jest do sieci oraz zbiorników wyrównawczych.

Dwa zbiorniki żelbetowe o pojemności V = 150 m³ i V = 450 m³, przykryte nasypem ziemnym, nie wymagają stałej obsługi. Pracą zbiorników steruje pływakowy czujnik lustra wody, który powoduje włączenie i wyłączenie się pompy głębinowej w studni. Zbiorniki zlokalizowane są na terenie strefy bezpośredniej ujęcia wody w Kotowicach.

Sieć tranzytowa od Kotowic do Przybynowa wykonana była z rur stalowych

( 300 i ( 280 mm i z powodu awaryjności sukcesywnie jest wymieniana na rury PE i PCV.

Natomiast sieci rozdzielcze w poszczególnych miejscowościach zaopatrywa-

nych w wodę z ujęcia w Kotowicach wykonane są z następujących rur wodociągowych:

- Kotowice	-  rury żeliwne ( 80 i ( 100 mm, rury PE ( 110 mm

- Jaworznik	-  rury PCW ( 100 mm oraz rury stalowe ( 300 i ( 280,

PE ( 280, PCV ( 280 i 300 mm,

- Żarki		-  rury żeliwne ( 150 i ( 100 mm

rury PCW ( 100 i ( 80 mm, PE ( 110

rury stalowe ( 100 mm

- Wysoka Lel.-  rury PCW ( 150 i ( 100 mm

- Przybynów	-  rury PCW ( 150 i ( 100, PE ( 110 mm

- Ostrów	-  rury PCW ( 100, ( 80 i ( 63 mm PCV i PE

Ujęcie Czatachowa

Ujęcie wody w Cztachowej składa się z dwóch otworów studziennych, ujmujących wody z utworów jury górnej.

Studnia nr 1 została odwiercona w 1976 roku do głębokości 92 m. Otwór studzienny  jest  zarurowany  rurami  (  14”  do  46,3 m i  zafiltrowany filtrem ( 11 ¾”. W trakcie próbnego pompowania, przeprowadzonego po wykonaniu otworu w 1976 roku uzyskano maksymalną wydajność 29,75 m³/h przy depresji 4,0 m. Studnię włączono do eksploatacji w 1980 roku. W 1986 roku przeprowadzono renowację studni i uzyskano wydajność 27,02 m³/h przy depresji 3,0 m.

Zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 68 m ppt.

W 2009 roku z powodu spadającej wydajności studni przeprowadzono renowację i uzyskano maksymalną wydajność 23 m³/h. Przy tej wydajności zwierciadło wody zaczęło szybko spadać, więc ustalono zasoby eksploatacyjne na poziomie 20 m³/h a dynamiczne zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 76,3 m przy depresji 5,4 m

W 1986 roku odwiercono studnię nr 2 do głębokości 90 m, zlokalizowaną 25 m od studni nr 1. W czasie próbnego pompowania uzyskano wydajność 10 m³/h przy depresji 3,0 m. Studnia ta była do 2009 roku nieczynna.

W 2009 roku przeprowadzono prace renowacyjne studni polegające na wybraniu zasypu, pompowaniu i zapuszczeniu filtra. Po opuszczeniu pompy i wykonaniu pompowania próbnego pompowania uzyskano wydajność na poziomie 13,5 m³/h przy depresji 6,5 m.

Spadek wydajności studni w porównaniu do próbnych pompowań z 1976 i 1985 roku wynika przede wszystkim z obniżenia się poziomu wód podziemnych w masywie wapieni, w skali regionalnej, co spowodowane jest głównie zmianami warunków zasilania górnojurajskiego poziomu wodonośnego przez infiltrujące wody z opadów atmosferycznych, w mniejszym stopniu przez wzrost poborów wody z ujęć.

W studni nr 1 zainstalowana jest pompa o wydajności ok. 20 m³/h. Opuszczona jest na rurach ( 50 mm do głębokości 84 m.  Pompa  tłoczy  wodę  bezpośrednio do sieci. W przypadku, gdy rozbiór jest mniejszy od wydajności pompy, nadmiar wody gromadzony jest w zbiornikach wyrównawczych. Trzy stalowe zbiorniki o pojemności 50 m³ każdy, znajduję się w odległości ok. 200 m od studni nr 1.

W studni nr 2 opuszczona jest pompa o wydajności ok. 13 m³/h

Na terenie strefy bezpośredniej znajduje się budynek sterowni.

Z ujęcia w Czatachowej zaopatrywane są w wodę następujące miejscowości:

- Czatachowa

- Suliszowie

- awaryjnie Zawada i Jaroszów, Przewodziszowice, część osiedla 600-lecia

Sieć wodociągowa rozdzielcza zaopatrywana z ujęcia w Czatachowej zbudowana jest z następujących rur wodociągowych:

- Czatachowa		-   rury PCW ( 150 i ( 100 mm

- Suliszowice		-   rury PCW ( 150 i ( 100 mm

Ujęcie  Zawada

Studnia głębinowa na ujęciu w Zawadzie została odwiercona w latach 1957-1958 do głębokości 116 m. Zestaw tłoczny ( 80 mm z rur nierdzewnych opuszczony jest na głębokość 80 m wraz z pompą głębinową. Obecnie studnia obudowana jest komorą betonową z żelbetową płytą stopową, na której znajduje się kwadratowy właz. Obok studni znajduje się budynek hydroforni. Woda ze studni podawana jest do wolnostojącego zbiornika stalowego wody o pojemności V = 150 m³  a następnie rurociągiem ( 150 mm tłoczona jest do sieci wodociągowej rozdzielczej. W 2015 roku ujęcie wody zostało zmodernizowane, budynek hydroforni został ocieplony, otynkowany, został również wymieniony dach.

Ujęcie w Zawadzie zaopatruje w wodę następujące miejscowości:

- Zawada

- Jaroszów

- Przybynów

- Żarki Przewodziszowice, część osiedla 600-Lecia.

Awaryjnie woda może zostać podana również do Zaborza, Ostrowa, Wysoki Lelowskiej, Czatachowej, Suliszowic i całych Żarek.

Sieć wodociągowa rozdzielcza zaopatrywana w wodę z ujęcia w Zawadzie zbudowana jest z następujących rur wodociągowych:

1. Zawada	-   rury PE ( 150 mm

-   rury PCW ( 150 i ( 100 mm

2. Jaroszów	-   rury PCW ( 100 i ( 80, PE ( 100 mm

Ujęcie Zaborze

Ujęcie w Zaborzu zlokalizowane jest we wschodniej części wsi. Studnia odwiercona została w latach  1958-1959  do głębokości 87 m. Zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 55 m. Próbne pompowanie wykazało

wydajność ujęcia Q = 13,3 m³/h przy depresji S = 0,3 m.

W 1971 roku przeprowadzono prace remontowe i próbne pompowanie, uzyskując wydajność Q = 10,7 m³/h przy depresji S = 0,35 m. Studnia obudowana jest kręgami żelbetowymi, obudowa zagłębiona jest w terenie i przykryta płytą żelbetową z włazem.

W 2015 roku została przeprowadzona modernizacja ujęcia, w miejsce nie nadającego się do remontu budynku hydroforni, który rozebrano został posadowiony nowoczesny kontener sterowni z dwoma zbiorczymi naczyniami przeponowymi o pojemności 0,4 m³ każde.

Ujęcie w Zaborzu zaopatruje:

- Zaborze - wieś

- Zaborze-Skrobaczowiznę.

Sieć wodociągowa rozdzielcza zaopatrywana w wodę z ujęcia w Zaborzu zbudowana jest z następujących rur wodociągowych:

- rury PE ( 100 mm

- rury azbesto-cementowe ( 100 mm

- rury PCW ( 100 mm.

2.2. Wnioski do stanu istniejącego urządzeń wodociągowych

Istniejące na terenie gminy ujęcia wody pokrywają występujące zapotrzebowanie na wodę. Znaczne polepszenie sytuacji zaopatrzenia w wodę nastąpiło w 2015 roku po przeprowadzeniu renowacji ujęcia w Zawadzie i zwiększeniu eksploatacyjnych zasobów studni, która dzięki wybudowanej sieci wodociągowej od Zawady do Przybynowa i Zaborza może podać wodę do miejscowości Przybynów, w której w ubiegłych latach często w okresie letnim występowały niedobory wody.

Woda z ujęcia w Zawadzie może być również podana do Zaborza na wypadek braku prądu lub awarii pompy lub studni. Wymiana znacznej części sieci wodociągowej w miejscowości Zaborze znacznie ograniczyła straty wody i w tej chwili nawet w okresie letnim wydajność studni w Zaborzu pokrywa zapotrzebowanie ludności stałej i sezonowej.

Wymiany wymaga wadliwa sieć wodociągowa tranzytowa z rur stalowych ( 300 i ( 250 mm na odcinku Jaworznik – Żarki, która jest odcinkami sukcesywnie wymieniana.

Przypuszczalnym powodem awaryjności tego wodociągu jest m.in. wadliwość materiału, z którego wykonane są rury stalowe, dodatkowo występujące tzw. „prądy błądzące” pochodzące od linii kolejowej szybkiego ruchu Katowice-Warszawa, przebiegającej pomiędzy Górą Włodowską a Kotowicami lub agresywne wody gruntowe wraz z gruntem występujące na terenie Jaworznika i częściowo w Żarkach. Główna przyczyna wadliwości wodociągu nie jest stwierdzona, jednak stan obecny kwalifikuje go jedynie do wymiany.

W miarę postępowania rozwoju i rozbudowy miasta należałoby poczynić starania w celu doprowadzenia wody z odwierconej już studni w Jaworzniku zabezpieczającej wodę tylko dla miasta Żarki.

Wodociąg w Zaborzu w ulicy Szkolnej o długości ok. 130 mb wykonany jest z rur azbesto-cementowych ( 100 mm. Z uwagi na niewłaściwość zastosowanego materiału, z którego jest wykonany (rury azbesto-cementowe)  cały odcinek kwalifikuje się w najbliższym czasie do wymiany na rury PE.

Istniejąca sieć wodociągowa z rur żeliwnych ( 150 i ( 100 mm na terenie Kotowic i Żarek w chwili obecnej nie ma dużej awaryjności. Jednak z upływem lat sieć wybudowana w latach 1960 – 1970 może ulec znacznemu pogorszeniu, szczególnie na kielichowych łączeniach rur żeliwnych uszczelnianych ołowiem oraz sznurem, co w konsekwencji spowoduje coraz większą ilość wycieków wody.

Przed remontem ulic i chodników, najbardziej w centrum Żarek sieć taką należałoby wymienić na  PE lub PCW. Poza tym wiele zasuw odcinających na sieciach wodociągowych jest nieczynnych, co utrudnia odcinanie tych odcinków sieci, na których występuje awaria. Zakręcanie wody na większym odcinku lub w całym mieście powoduje pozbawienie wody wielu mieszkańców, a zrzut wody przyczynia się do dużych strat na sieci. W najbliższym czasie należałoby usprawnić lub wymienić przynajmniej te zasuwy, które odcinają dopływ wody na osiedla lub większe ulice.

Z analiz wydobycia wody na ujęciach, które wskazują wodomierze zabudowane na stacjach oraz w studzienkach wodomierzowych przy wejściu wody do Żarek, Przewodziszowic,Wysoki Lelowskiej, Kotowic i Ostrowa można wywnioskować, że najlepsza ściągalność za dostarczoną wodę jest w mieście Żarki. Wynika to ze zwartej zabudowy oraz istnienia na sieci przeważnie hydrantów podziemnych, z których jest utrudniony nielegalny pobór wody. Poza tym prawie 100 %  odbiorców posiada wodomierze. Natomiast na terenach wiejskich ściągalność za dostarczoną wodę jest  mniejsza. Wynika to z faktu rozproszenia sieci wodociągowej, dużej ilości zabudowanych hydrantów nadziemnych, z których często występuje kradzież i marnotrawstwo wody. Poza tym na rurach wodociągowych ułożonych często bez podsypki piaskiem mogą występować ukryte wycieki wody, nie wychodzące na powierzchnię i trudne do wykrycia bez specjalistycznych urządzeń wykrywających wycieki pod ziemią. Również stare przyłącza wodociągowe mogą być wadliwe, jednak wycieki niekoniecznie muszą być widoczne.

Wszystkie miejscowości gminy posiadają sieć wodociągową zasilaną w wodę z ujęć głębinowych, której ogólna długość na terenie całej gminy wynosi ok. 124 km. Jednakże występują wiejskie przysiółki, do których nie jest doprowadzona sieć wodociągowa a ostatnie suche lata spowodowały znaczne obniżenie wody w studniach kopanych.

Również na terenie Żarek powstają nowe osiedla, które w przyszłości będą chciały korzystać ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W 2017 roku Zakład wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu

pod tytułem „Kompleksowy system informatyczno-rozliczeniowy wraz z niezbędnymi

e-usługami dla wsparcia realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców gminy Żarki”

z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 w ramach RPO.

W ramach w/w projektu planowana jest wymiana 1500 szt. zestawów pomiarowych

u klientów zakładu na nowoczesne wodomierze wraz z elementem zmieniającym wskazania wodomierza na postać cyfrową i nadajnika radiowego z baterią. System odczytów radiowych jest sporą inwestycją, ale w dalszym horyzoncie czasowym bardzo opłacalną z punktu widzenia zakładu jak i wygodną dla klientów. System ten może być szczególnie przydatny  do odczytów w domkach letniskowych, na terenach zakładów pracy, w studzienkach wodomierzowych zalanych wodą, u klientów, gdzie jest szczególnie utrudniony dostęp do wodomierza lub trudności zastania klienta w domu.

Projekt zakłada również założenie monitoringu na 4 ujęciach wody. Ujęcia obecnie nie posiadają stałej obsługi konserwatorskiej, co wydłuża czas reakcji brygady remontowej od czasu zgłoszenia o braku wody do czasu usunięcia awarii.

Projekt przewiduje również utworzenie Internetowego Biura Obsługi Klienta wraz z zakupem niezbędnego oprogramowania oraz wymianę starego sprzętu komputerowego koniecznego do realizacji w/w inwestycji.

2.3.  Opis stanu istniejącego urządzeń kanalizacyjnych

Budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej rozpoczęto w Żarkach w 1996 roku. Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1999 roku a w 2003 roku zbudowano i oddano do eksploatacji drugi zbiornik.

Biologiczna, sekwencyjna oczyszczalnia ścieków o działaniu automatycznym SBR o przepustowości nominalnej po rozbudowie 550 – 700 m³/dobę została zaprojektowana przez firmę „Prokom” sp. z o.o. w Warszawie. Rozbudowana oczyszczalnia składa się z dwóch niezależnych ciągów technologicznych o przepustowości Q = 300 m³/dobę i Q = 400 m³/dobę, Qmax = 700 m³/dobę.

W skład ciągów technologicznych wchodzą następujące stanowiska i obiekty:

- studnia z kratą koszową (przed przepompownią ścieków surowych),

- pompownia ścieków surowych,

- stanowisko zlewcze ścieków dowożonych,

- węzeł sit obrotowych (budynek technologiczny),

- automatyczny reaktor biologiczny nr 1,

- automatyczny reaktor biologiczny nr 2,

- komora wylotowa (ciąg I),

- komora wylotowa (ciąg II),

- stacja dmuchaw (ciąg I),

- stacja dmuchaw (ciąg II),

- węzeł instalacji PIX,

- stacja odwadniania osadu (budynek technologiczny),

- wiata odbioru osadu odwodnionego,

- plac składowania osadu

- kompostownia

Oczyszczalnię wyposażono w system sterowania pracą urządzeń zaprojektowany i wykonany przez firmę Poster Poznań. Podstawą automatycznej pracy oczyszczalni jest program operacyjny (cyklogram) opracowany również przez firmę Poster.

Sieć   kanalizacyjna  na  terenie  miasta  i  częściowo  Wysokiej  Lelowskiej  jest wykonana z rur PCV o średnicy od ( 200 do ( 400 mm. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na koniec 2016 roku wynosiła 44 km.

Ścieki z terenu miasta spływają w większości grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków.

W miejscach gdzie zachodziła taka konieczność wybudowane są i pracują 3 przepompownie ścieków przy ulicy Myszkowskiej, Leśniowskiej i w Przewodziszowicach.

2.4.  Wnioski do stanu istniejącego urządzeń kanalizacyjnych

W najbliższych latach nie planuje się generalnego remontu oczyszczalni.

Nowa sieć kanalizacyjna nie powinna wymagać remontu przez najbliższe lata.

Oczyszczalnia nie ma stałej obsługi konserwatorskiej i dlatego dla bezpieczeństwa pracy urządzeń należałoby zabudować automatyczny układ powiadamiania na wypadek awarii (powiadomienie na komórkę w postaci sms)  lub wyposażenie oczyszczalni w nowoczesny monitoring obiektu

W 2015 roku wymieniono zużytą prasę do odwadniania osadu na nowocześniejszą prasę dwutaśmową.

III. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Podstawowymi usługami świadczonymi przez Zakład Usług Komunalnych jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, co stanowi 95 % ogólnej wartości przychodów. Pozostałe 5% to przychody z usług dodatkowych.

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego pozwolą dodatkowo wybudować sieć wodociągową na terenach, gdzie planowana jest rozbudowa budownictwa, co powinno wpłynąć na zwiększenie sprzedaży wody.

W zakresie gospodarki ściekowej widoczne są większe możliwości rozwojowe, ponieważ w Gminie Żarki 9 sołectw nie jest skanalizowanych.

Stwarza to szansę rozwoju dla Zakładu w zakresie pozyskiwania ścieków z terenów nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej poprzez usługi wywozu ścieków beczką asenizacyjną.

Zakład poza eksploatacją istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będzie prowadzić na terenie gminy usługi polegające na:

- wykonywaniu nowych i przebudowywaniu istniejących przyłączy wodociągowych na

zlecenie klientów,

- budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej w zakresie  odpowiadającemu

potencjałowi technicznemu,

- prowadzeniu drobnych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w imieniu i na

zlecenie Urzędu

IV.  Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2018-2020

W celu poprawy warunków eksploatacji i dostawy wody należy przeprowadzić szereg przedsięwzięć modernizacyjnych oraz inwestycyjnych, które przedstawiono odrębnie dla każdej miejscowości:

Kotowice:

-  wymiana sterowania elektrycznego pracą pomp głębinowych i zbiorników

-  wymiana pompy głębinowej w studni nr 1 wraz z zestawem tłocznym

-  ocieplenie i otynkowanie budynku sterowni

-  ocieplenie i otynkowanie budynku sterowni dolnych zbiorników

-  wymiana bramy i furtki na ujęcie

-  wykonanie chodnika i opaski przy budynku sterowni z kostki brukowej

-  wymiana sieci wodociągowej wraz z armaturą w ulicy Polnej

-  wymiana sieci wodociągowej wraz z armaturą w ulicy Zamkowej

Jaworznik:

-  wymiana wadliwej sieci wodociągowej stalowej ( 300 mm wraz

z armaturą, przepięcie zasuw od przyłączy na nową sieć - 400 mb

-  zagospodarowanie ujęcia wody w Jaworzniku – Czarny Kamień oraz budowa sieci

wodociągowej tranzytowej od studni do Żarek – ok. 3 km (prace na etapie możliwości

trasy przebiegu wodociągu)

Żarki:

-  wymiana sieci wodociągowej żeliwnej ( 150 mm w ul. Częstochowskiej

-  budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Czarka – sieć z rur PE

( 100 mm – 4185 mb –sieć wodociągowa, 5460 mb sieć kanalizacyjna

-  przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Konwalii

– 83 mb

-  rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Niegowskiej

- 308 mb

-  rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Chryzantem i ul.

Leśniowskiej – 534 mb – sieć wodociągowa

516 mb sieć kanalizacyjna

-  przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Leśniowskiej

Wysoka Lelowska:

-  budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Częstochowskiej Wysoka Lelowska     –

780 mb

Ostrów:

-  rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie ul. Letniskowa i Brzozowa

Zaborze:

- wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej w ul. Szkolnej

Czatachowa:

-  wykonanie chodnika i opaski przy budynku sterowni z kostki brukowej

.Zawada:

-  wykonanie drogi dojazdowej do ujęcia

-  wymiana ogrodzenia wraz z furtką i bramą ujęcia wody

Suliszowice:

-  wykonanie studzienki wodomierzowej na wieś  Suliszowice

V.  Przedsięwzięcia  racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Przedsięwzięcia  racjonalizujące zużycie wody

W celu zwiększenia racjonalizacji zużycia wody na terenie gminy należy:

- doprowadzić do pełnego opomiarowania wszystkich odbiorców wody.

W przypadku sieci przewidzianych do wymiany problem zostanie rozwiązany w ramach

prac modernizacyjnych.

-  przeprowadzać regularne kontrole stanu technicznego hydrantów zwłaszcza

zlokalizowanych na terenie nie zabudowanym oraz na terenie posesji,

-  zbudować wodomierze w studzienkach wodomierzowych na  sieci

wodociągowej, celem uwidocznienia autentycznego zużycia wody w

poszczególnych  miejscowościach, aby ewentualne awarie lub kradzieże

wody dały się szybciej zlokalizować,

-  sprawdzić szczelność sieci wodociągowych, szczególnie na łączeniach rur

specjalnym urządzeniem do wykrywania szmerów, wymienić wadliwe

odcinki  sieci wodociągowych, wymienić lub uszczelnić zasuwy

wodociągowe.

Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków

Na dzień obecny jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej 1230 dostawców ścieków. Nie wszyscy mieszkańcy mający możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej mają przyłączone budynki.

W celu zmobilizowania ludności do podłączenia do sieci kanalizacyjnej tam, gdzie istnieje już taka możliwość ZUK planuje wprowadzenie następujących rozwiązań:

- zaostrzyć kontrolę na posesjach, szczególnie tam, gdzie zamontowane są już

studzienki kanalizacyjne a właściciele posesji jeszcze nie podłączyli swoich

domów,

- wprowadzić sankcje karne w stosunku do osób nielegalnie podłączonych do

sieci kanalizacyjnej lub odprowadzających wody opadowe

- kontrolować rachunki za wywóz ścieków z szamb przez wozy asenizacyjne,

szczególnie u osób, które mają możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

VI.  Przewidywane nakłady inwestycyjne w latach 2018-2020

Zgodnie z opisanymi przedsięwzięciami modernizacyjnymi występującego układu wodociągowego i kanalizacyjnego na terenie gminy, niezbędne nakłady inwestycyjne dla poszczególnych przedsięwzięć przedstawiać się będą w poszczególnych latach następująco:

| 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Planowane prace | Przewidywany koszt | Źródła finansowania | Uwagi |
| 1. | Kotowice | wymiana sterowania elektrycznego pracą pomp głębinowych i zbiorników | 22.000,00 | ZUK |  |
| 2. | Kotowice | wymiana pompy głębinowej w studni nr 1 wraz z zestawem tłocznym | 30.000,00 | ZUK |  |
| 3. | Kotowice | ocieplenie i otynkowanie budynku sterowni | 15.000,00 | ZUK |  |
| 4. | Kotowice | ocieplenie i otynkowanie budynku sterowni dolnych zbiorników | 15.000,00 | ZUK |  |
| 5. | Kotowice | wymiana sieci wodociągowej wraz z armaturą w ulicy Polnej - 150 mb | 20.000,00 | ZUK |  |
| 6. | Kotowice | wymiana sieci wodociągowej wraz z armaturą w ulicy Zamkowej – 300 mb | 30.000,00 | ZUK |  |
| 7. | Jaworznik | wymiana wadliwej sieci wodociągowej stalowej ( 300 mm wraz z armaturą, przepięcie zasuw od przyłączy na nową sieć - 400 mb | 30.000,00 | ZUK |  |
| 8. | Żarki | budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Czarka sieć wodociągowa z rur PE( 100mm – 4185,1 mb sieć kanalizacyjna – 5461,2 mb | 3.862.200,00 | Gmina Żarki |  |
| 9. | Wysoka Lelowska | budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Częstochowskiej - 780 mb | 695.192,38 | Gmina Żarki |  |
| 10. | Żarki | przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Leśniowskiej | 54.058,50 | Gmina Żarki |  |
| 11. | Żarki-Gmina | Wymiana zestawów pomiarowych – 600 szt. Wykonanie monitoringu ujęć wody – 4 szt. Zakup infrastruktury teleinformatycznej | 307.131,00 | ZUK – 94.886,00 Fundusze Europejskie 212.245,00 | Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania |
|  |  | Razem rok 2018: | 5.080.581,88 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 1. | Kotowice | wymiana bramy i furtki na ujęciu | 2.000,00 | ZUK |  |
| 2. | Kotowice | wykonanie chodnika i opaski przy budynku sterowni z kostki brukowej | 10.000,00 | ZUK |  |
| 3. | Żarki | wymiana sieci wodociągowej żeliwnej ( 150 mm w ul. Częstochowskiej – 550 mb | 90.000,00 | ZUK | wymiana przed remontem ulicy |
| 4. | Zawada | wykonanie drogi dojazdowej do ujęcia | 30.000,00 | ZUK |  |
| 5. | Zawada | wymiana ogrodzenia wraz z furtką i bramą ujęcia wody | 20.000,00 | ZUK |  |
| 6. | Żarki | przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Konwalii - 82,3 mb – sieć wodociągowa 52 mb – sieć kanalizacyjna | 92.406,43 | Gmina Żarki |  |
| 7. | Żarki | rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Niegowskiej 308 mb – sieć wodociągowa 194,80 – sieć kanalizacyjna | 363.380,78 | Gmina Żarki |  |
| 8. | Żarki | rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Chryzantem i ul. Leśniowskiej 534 mb – sieć wodociągowa 516 mb – sieć kanalizacyjna | 638.781,00 | Gmina Żarki |  |
| 9. | Ostrów | rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie ul. Letniskowa i Brzozowa |  | Gmina Żarki | brak wyceny – inwestycja na etapie uzgodnień |
| 10. | Suliszowice | wykonanie studzienki wodomierzowej na wieś | 5.000,00 | ZUK |  |
|  |  | Wymiana zestawów pomiarowych – 900 szt | 247.845,00 | ZUK – 76.570,00 Fundusze Europejskie 171.275,00 | inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania |
|  |  | Razem rok 2019: | 1.499.413,21 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1. | Czatachowa | wykonanie chodnika i opaski przy budynku sterowni z kostki brukowej | 10.000,00 |  |  |
| 2. | Jaworznik | zagospodarowanie ujęcia wody w Jaworzniku – Czarny Kamień oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej od studni do Żarek – ok. 3 km (prace na etapie możliwości przebiegu trasy wodociągu) |  |  | brak wyceny – inwestycja na etapie uzgodnień |
| 3. | Zaborze | wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej w ul. Szkolnej – 150 mb | 22.000,00 | ZUK | wymiana sieci pod warunkiem wykonania projektu |
|  |  | Razem rok 2020: | 32.000,00 |  |  |